## Slide 1
《微型计算机原理与接口技术》
第6版
第7章 可编程计数器/定时器 8253/8254

## Slide 2
本章主要内容:
§7.1 8253的工作原理
§7.2 8253/8254的应用举例

## Slide 3: 计数定时功能
1. 定时功能
1）计算机中需要有实时时钟。
2）动态RAM要定时刷新。
3）实时控制系统中，需要按一定的周期采样数据或监测参数。
2. 计数功能
1）对外部事件计数。
2）对精密的时钟脉冲计数，可实现定时功能。
3）利用定时器计数器，可产生各种波形、完成使扬声器发声等多种功能。

## Slide 4: 8253功能
可编程计数器/定时器利用硬件电路和中断来控制定时，定时时间由软件确定，精确、灵活；能对外部事件计数。
8253是一种典型的可编程计数器/定时器，也称可编程间隔定时器 (Programmable Interval Timer)
内部具有3个相互独立的16位计数器通道；通过编程，每个通道可按6种不同的方式工作；可按二进制或BCD码计数，最高计数频率2MHz；采用倒计数方式，预先置入初值再进行减1计数。
还可用于可编程方波频率产生器、分频器、程控单脉冲发生器等多种场合。

## Slide 5: 8254功能
8254是8253的增强型产品，与8253的工作原理基本相同，引脚完全兼容，但功能比8253更强。其主要特点：
最大输入时钟频率可达5MHz , 8253只有2MHz 。
8254具有读回功能，可同时锁存1-3个计数值及状态值，供CPU读取。8253每次只能锁存一个计数值，且不能读取状态值。
本章重点介绍8253的工作原理及使用方法。在讲述应用实例时，将说明8254的读回功能。

## Slide 6: §7.1 8253的工作原理
7.1.1 8253的内部结构和引脚信号
7.1.2 初始化编程和门控信号功能
7.1.3 8253的工作方式

## Slide 7: 7.1.1 8253的内部结构和引脚信号
与CPU的接口
8 位数据线：
  D7 ~ D0
  寻址控制线：
  A1、A0、
  读写控制线：
  、
各通道与外设的接口
  时钟输入：CLK
  门控输入：GATE
  波形输出：OUT
8253引脚信号

## Slide 8: 8253内部结构
内部结构
包含以下几部分：
数据总线缓冲器
读/写控制逻辑
计数器或计数通道03
控制字寄存器
从图中也可看到各部件相应的引脚信号。

## Slide 9: 1. 数据总线缓冲器
是8253与数据总线连接时的接口电路，由8位双向三态缓冲器构成。
CPU用IN、OUT指令对8253进行读写的信息，都经D7~D0传送，包括:
对8253初始化编程时，CPU向它写入的控制字；
CPU向某一计数器写入的计数初值；
CPU从计数器读出的计数值。

## Slide 10: 2. 读/写控制逻辑
接收控制总线的输入信号，组合后形成各种控制信号。可接收的信号有:
1）片选信号 ，由I/O 端口译码电路产生
2）读信号 ，CPU读取选定计数器中的内容
3）写信号 ，CPU写入计数初值，或控制字
4）A1A0 ，端口选择信号，即
A1A0=00，通道0； A1A0=01，通道1；
A1A0=10，通道2； A1A0=11，控制字寄存器

## Slide 11: 输入信号组合形成的控制功能
=0时，才能工作
=0时，可向3个计数器和控制口写入数据
=0时，可从3个计数器读出数据，但不能读控制口。
和 都为0时为非法操作。

## Slide 12: 3. 计数器0~2
8253有3个相同而独立的计数器/定时器通道，每通道都含1个8位控制字寄存器、1个16位计数初值寄存器、1个计数执行部件、1个输出锁存器。
执行部件是1个16位减法计数器，从寄存器初值开始减1计数。
输出锁存器随时记录计数器的值，必要时可从中读出瞬时值。
初值寄存器、执行部件、输出锁存器都是16位，也可分成高8位和低8位，作8位寄存器用。

## Slide 13
写入计数初值后，在门控信号控制下，对CLK脚上的脉冲进行1计数。计数结束时，从OUT引脚输出脉冲信号。
定时时间=时钟脉冲周期tc×预置的计数初值n
例如，设计数脉冲频率为0.5MHz，即脉冲周期tc= 2μs，若计数初值n=500，则计数器进行减1计数，减到0时，定时时间为：
T=2μs×500= 1ms。

## Slide 14: 4. 控制字寄存器
控制字写入控制字寄存器。用来选定计数通道，各通道工作方式、读写格式和计数数制。

## Slide 15
7.1.1 8253的内部结构和引脚信号
7.1.2 初始化编程和门控信号功能
7.1.3 8253的工作方式

## Slide 16: 7.1.2 初始化编程和门控信号功能
1. 8253的初始化编程步骤
1）先写入控制字
控制字用来选定计数通道，规定工作方式和计数格式。
2）后写入计数初值n
写入8/16位计数初值。16位要执行2条OUT指令，先送低8位，后送高8位。
二进制计数时，n=0000-FFFFH，0表示65536；BCD计数时，n=0000-9999，0表示10000。

## Slide 17: 例7.1
设8253的3个计数器口地址为3F0H、3F2H和3F4H，控制字寄存器地址为3F6H，要求通道0工作于方式3，计数初值n=1234H，试编写初始化程序。
MOV AL，00110111B ；控制字: 选择通道0，先读/写
；低字节，方式3，BCD计数
MOV DX，3F6H ；指向控制口
OUT DX，AL ；写入控制字
MOV AL，34H ；计数值低字节
MOV DX，3F0H ；指向计数器0端口
OUT DX，AL ；先写入低字节
MOV AL，12H ；计数值高字节
OUT DX，AL ；后写入高字节

## Slide 18: 2. 门控信号控制功能
写入计数初值后，方式0，2，3，4，在GATE为高时允许计数。
方式1，5，由GATE的上升沿触发计数。

## Slide 19
7.1.1 8253的内部结构和引脚信号
7.1.2 初始化编程和门控信号功能
7.1.3 8253的工作方式

## Slide 20: 7.1.3 8253的工作方式
方式0：计数结束中断，输出一个正跳变
方式1：可编程单稳输出，输出一个宽度可
调的负脉冲
方式2：比率发生器，输出序列负脉冲
方式3：方波发生器。方式2，3均可n分频
方式4：软件触发选通，写入n开始计数
方式5：硬件(GATE上升沿)触发选通

## Slide 21: 各工作方式的共同点
写入控制字后，进入选中的工作方式，输出端OUT进入初始态：方式0输出低电平，其余均输出高电平。
写入计数初值后在GATE控制下计数。
如允许计数，要经过1个时钟脉冲的上升沿，到下降沿时计数器执行部件才开始减1计数。
下面讨论中，黄色部分为要求必须掌握的基本工作原理。
计数过程中，有的允许改变计数初值，有的允许GATE多次触发计数，有的重新装入初值从头开始计数，各不相同。这些内容用绿色表示，大致了解即可。

## Slide 22: 方式0—计数结束中断
向计数通道写入计数初值n，OUT置为0。
只有GATE=1才能进行计数。
n写入1个CLK后才开始-1计数，在(n＋1)个CLK后计数值减为0，从OUT输出1个正跳变可作中断请求信号。
计数过程中可重写或改变计数值。
计数初
值m=5

## Slide 23: 方式1—可编程单稳输出
写入控制字置为方式1，OUT变低。
装入计数初值，GATE产生时，才启动计数。
计数器减为0时， OUT由低变高，产生1个负脉冲。
允许当前计数未完时，由GATE多次触发计数，OUT输出会保持N个CLK脉宽的低电平。
下个GATE到来时将初值n重装入，从n开始计数。

## Slide 24: 方式2—比率发生器
GATE=1，写入计数初值n后减1计数，减到1时OUT输出1个与CLK脉冲等宽的负脉冲，然后自动装入n，重开始计数。
这样，每隔n个时钟脉冲就会输出1个负脉冲，对时钟脉冲进行n分频。
计数过程中装入新初值n’后，下次计数时按n’计数。
GATE变低停止计数，由低变高后重装入初值计数。

## Slide 25: 方式3—方波发生器
类似于方式2，对时钟脉冲进行n分频，但输出方波。
若初值为偶数，每次-2，减到0时OUT=0；又从初值起-2，减到0时OUT=1，不断循环进行，输出一系列对称方波。
若初值为奇数，先-1，后每次-2，减到0时OUT=0 ；又从初值起先-3，后每次-2，减到0时OUT=1，循环进行，输出不完全对称方波。
计数过程中GATE变低，停止计数。变高后，重新从n开始计数。

## Slide 26: 方式4—软件触发选通
GATE=1，写入计数初值n后，触发减1计数，减到0时输出1个脉宽的单个负脉冲，n一次有效。
如要继续计数，必须重新装入n。
计数过程中GATE变低，停止计数，由低变高后，重新装入初值开始计数，减到0后输出一个负脉冲。

## Slide 27: 方式5—硬件触发选通
写入计数初值后，等GATE产生正跳变，由硬件触发计数。
计数值减到0，输出1个脉宽的负脉冲，并自动装入计数初值，但不计数，仍要等硬件触发计数。
计数过程中，允许当前计数未完时的多次重触发，从计数初值开始计数。
也允许写入新计数值，硬件触发按新初值计数。